## Slide 1: Raspberry Einführung
Notes: raspberry – Himbeere
Name aus Tradition: früher wurden viele Software/Computerfirmen nach Früchten benannt. Beispiele: Tangerine Computer Systems (Mandarine), Apricot Computers (Aprikose), BlackBerry, Apple,…
PI von Python Interpreter: anfangs war ein built-in Interpreter für Python geplant.

## Slide 2: Agenda
Logos und Namen
Anschlüsse
Vergleich mit PC/Arduino
Alternativen
Warum Raspberry?

## Slide 3: Raspberry
Logo
Betriebssystem: Raspberry Pi OS
Hardware
Namen
  Raspberry Pi 4B
  Raspberry
  Raspi
  RPi
  Pi

## Slide 4: Anschlüsse
Strom (USB-C)
Monitor (Micro-HDMI)
Kamera (Flachband)
Audio (Klinke)
Netzwerk (RJ45)
2x USB 3.0
2x USB 2.0
Display (Flachband)
I/Os
WLAN (Antenne)
Monitor (Micro-HDMI)
Notes: Die grau eingezeichneten Teile brauchen wir nicht.
Den Monitor brauchen wir nur vorübergehend zur Programmierung. Später werden LEDs unser Display sein.

## Slide 5: Anschlüsse
Strom (USB-C)
Die erste Version des Raspberry Pi 4B hat einen Fehler beim Stromanschluss:
der Anschluss erfüllt nicht die USB Spezifikation.
Kabel mit einem E-Marker-Chip (aktive Kabel) funktionieren mit dem Raspberry Pi nicht.
Das mitgelieferte Original-Netzteil und Original-Kabel funktionieren.

## Slide 6: Vergleich
PC / Laptop
Sehr viel Leistung
Sehr viel Speicher
Multitasking
300+ €
Viel Leistung
Viel Speicher
Multitasking
70 €
Geringe Leistung
Wenig Speicher
Echtzeit
20 €
Raspberry
Arduino
keine Konkurrenz sondern ergänzend
(Arduino Shield für Raspberry)
Notes: Microcontroller sind echtzeitfähig
vorgegebene Zeit für ein Ergebnis
Programmlaufzeiten von Computern lassen sich nicht / sehr schlecht vorherberechnen

## Slide 7: Vergleich
PC / Laptop
Computer
32/64 Bit Intel/AMD
2 - 16 GB
2,0 – 3,5 GHz
viele (Windows)
Keine
100 / 1000 Mbit/s
DP / HDMI
SSD / HDD
300+ €
Computer
32/64 Bit ARM
256 MB – 4 GB
700 – 1500 MHz
viele (Raspberry Pi OS)
17 – 48
100 / 1000 Mbit/s
HDMI / intern
SD Card
70 €
Microcontroller
8 Bit Atmel
32 kB – 256 kB
8 – 84 MHz
keins
17 – 48
Ohne
Ohne / LCD
EEPROM
20 €
Raspberry
Arduino
Typ
Bit
RAM
Takt
OS
I/Os
Netz
Display
Disk
Preis
Notes: EEPROM - Electrically Eraseable Programmable Read-Only Memory

## Slide 8: Alternativen
Banana Pi http://www.banana-pi.org/
Udoo http://www.udoo.org/
BeagleBone http://beagleboard.org/bone
Cubieboard http://cubieboard.org/
ODroid http://www.hardkernel.com/main/main.php
…

## Slide 9: Warum Raspberry?
Raspberry hat
  nicht die beste Hardware
  die größte Community (Anleitungen, Foren, …)
  die beste Betriebssystem Unterstützung (regelmäßige Updates)

## Slide 10: Zusammenfassung
Logos und Namen
  Himbeere
Anschlüsse
  WLAN / Netzwerk / USB / HDMI / Kamera
Vergleich mit PC/Arduino
  Kleiner PC, kann durch Arduino ergänzt werden
Warum Raspberry?
  Beste Unterstützung, große Community

## Slide 11: Fragen